## Slide 1
OpenStreetMapと
クライシスマッピング
本教材は、OpenStreetMapのキャプチャー画像を利用しています（ © OpenStreetMap Contributors）。

## Slide 2: OpenStreetMapとは？
・OpenStreetMap（OSM）は、誰もが利用できるフリーの地理情報データを作成するプロジェクト
・アカウントを登録していれば、地図の編集が自由にできる
・作成した地理情報データを自由に利用することができる
https://openstreetmap.jp/ を参考に作成

## Slide 3: 基本操作
②
①
③
① 地名や住所による検索ができる
② データの編集やエクスポートができる
③ 現在地の表示、地図の切り替え、凡例の表示、地図の共有、編集やデータに関するメモ、地図データの詳細確認などができる。
どのユーザーがどんな情報の地物を入力したかなどを確認することができる。
※ 表示範囲が大きいとデータが読み込めない
http://www.openstreetmap.orgにアクセスする。

## Slide 4: 編集のルール
・ポイント、ライン、ポリゴンで地物を表現する
・地物の属性をタグとして付与する
・作成した地理情報データを自由に利用することができる
・Google Mapsなどを用いたOSMの編集は、できない
OSMタグについては、http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Map_Features を参照する
詳細はGoogle Mapsなどの利用規約を参照する

## Slide 5: アカウントの取得
http://www.openstreetmap.orgにアクセスし、ユーザー登録をクリックする
登録したメールアドレスにメールが届いているのを確認する
OSMの編集にはアカウントが必要となる

## Slide 6: OSMの編集
http://www.openstreetmap.org にアクセスし、任意の地域を拡大する。
編集をクリックし、IDを利用する。

## Slide 7
背景にBingマップが表示されている。このまま編集することも可能。
今回は、カスタムから地理院タイルを読み込む。
地理院タイルのURLやタグについては、 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:GSImapsを参照する。

## Slide 8: 建物の追加
エリアをクリックし、建物にそってクリックでポリゴンを描画、ダブルクリックでポリゴンを閉じる。
左の画面からポリゴンの情報を選択する（タグ付け）。
すべてのタグから、+マークをクリックし、Sourceを入力する（今回は地理院地図のタグ）。

## Slide 9: ポイントとラインの追加
ポリゴンと同じ方法でポイントやラインを作成する。
sourceについて、背景画像から判断できない場合は、現地調査などで取得する。

## Slide 10: 編集の保存とアップロード
「保存」をクリックし変更セットのコメントを入力する。（英文が望ましい。）
OSMロゴ画像をクリック or ウインドウを閉じ、編集を終了する。数分後にアップロードが反映される。

## Slide 11: エディタ（JOSM）の使い方
https://josm.openstreetmap.de/wiki/Ja%3AWikiStart にアクセスしJOSMのインストーラをダウンロードする。ダウンロードしたzipを解凍し、.exeファイルをインストールする。
： ブラウザで編集しない場合

## Slide 12: JOSMの設定
編集＞設定をクリックし、地球アイコンから、OSMのアカウント情報を入力する。

## Slide 13: 編集範囲のダウンロード
ファイル＞OSMからのダウンロードをクリックする。
編集したい範囲をドラックし、ダウンロードをクリックする。
※地図の移動は右クリックを使用する。

## Slide 14
画像から背景地図を追加する。
追加された背景画像は、右上のウインドウに表示される。

## Slide 15
地物を追加するアイコンをクリックし、ポリゴンを描画する。
追加ボタンからsourceなどタグを追加し、okをクリックする。
ラインやポイントは描画後にダブルクリック。
ポリゴンはポリゴンを閉じる。
削除は選択アイコンで選択し、Deleteを押す。

## Slide 16
編集＞データをアップロードクリックする。
変更セットのコメントや、データソースを入力し、アップロードを行う。

## Slide 17
数分後にアップロードした地物が追加される。

## Slide 18
編集＞名前をつけて保存 をクリックし作業ファイルを保存する。
再開する場合は編集＞開く で保存したファイルを選択する。

## Slide 19: GPSデータを読み込む
ファイル＞開く をクリックし.gpxファイルを選択する。
GPSデータが表示されるため、編集などに利用することができる。
ファイル＞新規レイヤーを作成 をクリックするとレイヤの作成ができる。

## Slide 20: OSMデータの利用

## Slide 21: データを利用する
データをダウンロードしたい範囲を選択し、Exportをクリックする。
QGISを開き、ベクタ＞OpenStreetMap＞XMLからトポロジをインポートするをクリックする。
出力先のファイル名などを入力し、OKをクリックする。

## Slide 22
QGISを開き、ベクタ＞OpenStreetMap＞SpatiaLite形式にトポロジをインポートするをクリックする。
インポートしたいデータを選択し、OKをクリックする。

## Slide 23
http://overpass-turbo.eu/ にアクセスし、データをダウンロードする。
ウィザードをクリックし、 emergency=defibrillator を入力し、AED情報を抜き出す。
エクスポートをクリックし、KMLをクリックとデータが保存できる。
データを利用する際は、Map data © OpenStreetMap contributors などのクレジットが必要。
詳細は、http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Legal_FAQ を確認する。

## Slide 24: クライシスマッピング

## Slide 25: クライシスマッピングとは？
・地震、津波、洪水などの災害、伝染病、政治と関連した暴動や社会問題というような危機に対するマッピング活動
・地図による救済、復興のための支援活動で、インターネットを利用したリアルタイムかつリモートによる情報の整理と集約を行う
・地図は世界中のOpenStreetMapの利用者（マッパー）などによるボランティアによって行われる

## Slide 26: クライシスマッピングの歴史
2007年 ケニアの大統領選挙後の不正疑惑により、暴動が発生
2008年 オリ・オコーラ氏 に国内の暴動の様子や被害状況をGoogle Mapsで公開
Usahidiの誕生（オープンソースクラウドソーシングツール）
・メキシコ、インドでの選挙活動の監視
現地の情報共有の仕組みが確立
+ OSMコミュニティの発達
・ Usahidiの背景地図にOpenStreetMapを採用
(地理情報科学-GISスタンダード- 26章 参加型GISと社会貢献を参考に作成）

## Slide 27
2010年 ハイチ地震
死者31万人を超す大災害が発生
→救援、復旧、復興活動に使える地図がない
→世界中のマッパーによる地図づくり（クライシスマッピング）
Ushahidiによる情報共有と対応している
クライシスマッピングが注目されるようになった
国際赤十字や国連の活動にマッパーの地図が利用された
(地理情報科学-GISスタンダード- 26章 参加型GISと社会貢献を参考に作成）
→ チリ地震、クライストチャーチ地震、アラブの春、東日本大震災、ネパール地震
その後も
クライシスマッピングが行われる

## Slide 28: OSMを利用したクライシスマッピング
本教材では、OSM人道支援チーム” Humanitarian OSM Team(HOT)”のマッピング支援ツールであるOSM Tasking Managerについて解説している。

## Slide 29: OSM Tasking Managerの利用
http://tasks.hotosm.org/ にアクセスし、タスクを確認する。
検索や並び替えで、作業するタスクを選択する。
※タスクによっては、初心者の参加が望ましくないものもあるため注意する
今回は、#1537のタスクを選択する。

## Slide 30
「解説」からマッピングの概要を把握し、「インストラクション」をクリックする。マップする対象と変更セットの内容を確認する。
Project Specific Mapping Notesなどその他の説明も確認し、「参加」をクリックする。
※画面右上をクリックし、OSMにログインしておく。

## Slide 31
凡例をもとに編集するエリアを選択し、「マッピング開始」をクリックする。

## Slide 32
このタスクの詳しい説明については、
https://www.youtube.com/watch?v=WjNawjN53lw&feature=youtu.be を参照する。
「エディタ（ID）」をクリックすると、OSM画面が起動する。

## Slide 33
タスクに従って、建物をトレースし、「保存」をクリックする。
編集セットのコメントにタスクの内容が自動で入力されていることを確認し、「SAVE」をクリックする。

## Slide 34
編集が終了したら、「アンロック」をクリックする。
選択した地域内のタスクが完了している場合は、「完了としてマーク」をクリックする。