## Slide 1
13. 領域分析

## Slide 2: 領域分析
1 バッファによる領域分析
点バッファとバッファ内に含まれる地物の抽出
補足：多重リングバッファ
B. 線バッファと面バッファ
２ ボロノイ分割による領域分析
補足：ドローネ三角形

## Slide 3: 領域分析
1 バッファによる領域分析
A. 点バッファとバッファ内に含まれる地物の抽出
補足：多重リングバッファ
B. 線バッファと面バッファ
２ ボロノイ分割による領域分析
補足：ドローネ三角形
[実習内容]
[使用データ]
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（愛知県 行政区域、郵便局、小学校、小学校区データ 全国 鉄道線、鉄道駅、空港データ）」を加工し、利用」

## Slide 4: 1 バッファによる領域分析
A. 駅のポイントから500mのバッファを表示し、空間検索でバッファと重なる郵便局を抽出する
[ 実習内容 ]
国土数値情報よりダウンロードしたポイントデータを利用し、バッファの処理を行う。空間検索による地物の検索も行う
B. 国土数値情報の鉄道ラインを用いて線バッファ、空港のポリゴンを用いて、中部国際空港から面バッファを作成する。

## Slide 5: A-1. 駅から500ｍのバッファ
ベクタ
＞ 空間演算ツール
＞ バッファ
①
②
③
④
⑤
①駅を選択
②円を近似させる線分の数10を入力する
（数が多いほどきれいな円になる）
③平面直角座標系であることを確認したのちに500を入力
④出力先と名称を指定
⑤OKをクリック

## Slide 6
駅から500mのエリアが表示できた
バッファの結果を融合にチェックをいれた場合

## Slide 7: A-２. 空間検索を利用した抽出
プラグイン
＞ プラグインの管理とインストール
チェックを入れる

## Slide 8
①
②
③
④
①ソース地物の選択
郵便局を選択
②範囲内を選択
③buffer_500mを選択
④適用をクリック
ベクタ
＞ 空間検索（S）
＞ 空間検索（S）

## Slide 9
駅から500m圏内の郵便局が選択された
選択した郵便局のみ保存することも可能

## Slide 10
選択地物のみ保存するにチェックを入れてから保存する

## Slide 11: 補足.多重リングバッファ
プラグイン
＞ プラグインの管理とインストール
Multi-distance bufferを検索
クリック

## Slide 12
ベクタ
＞ Multi-distance buffer
＞ Multi-distance buffer
①駅を選択
②Addで距離を追加
③出力レイヤ名を入力
④OKをクリック
①
②
③
④

## Slide 13
１００ｍごとの多重リングバッファができた
名前をつけて保存から新規レイヤとして出力する

## Slide 14
属性データを用いて、100mごとの色分けを行う

## Slide 15: 100mごとの多重リングバッファがみやすくなった。

## Slide 16: B.線バッファと面バッファ
同じ方法で、ラインやポリゴンからバッファができる
鉄道線（ライン）から250mのバッファ
空港（ポリゴン）からの多重リングバッファ（5ｋｍごと）

## Slide 17: B.学校の領域をボロノイ分割する
ベクタ
＞ ジオメトリーツール＞ ボロノイポリゴン
①公立小学校を選択
②出力場所と名称を入力
③OKをクリック
①
②
③
バッファ領域の値が大きいほど、ボロノイポリゴンの一番外側の領域が大きくなる

## Slide 18
ボロノイ領域に分割された
属性として、ポイントの情報を保持する

## Slide 19
スタイルを整えて、名古屋市の小学校区と勢圏（赤が小学校区、緑がボロノイポリゴン）を表示

## Slide 20: 補足.ドローネ三角形分割
ベクタ
＞ ジオメトリーツール＞ ドローネ三角形分割
①小学校を選択
②出力場所と名称を入力
③OKをクリック
①
②
③