## Slide 1
15. ラスタデータの分析

## Slide 2
[実習内容]
1.DEMデータの変換（エコリスのdemtoolを利用する）
2.DEMデータの視覚的分析（傾斜、斜面方位、陰影図、鳥瞰図を表示）
3.基本的な統計量の確認
4.ベクタの処理とラスタの集計の組み合わせ分析
5.フィルタリング（ふるい）
6.ラスタ演算
7.流域解析
8.コストパス解析
[利用データ]
国土地理院
「 基盤地図情報 数値標高モデル 5ｍメッシュ 高松周辺（513440）」
国土交通省国土政策局「国土数値情報（香川県 道路データ）」を加工し、利用
ラスタデータの分析

## Slide 3
ダウンロードしたdemtool.zipを解凍し、変換結合.vbsを実行する。
投影法を選択し、緯度経度を選択する。
陰影図の作成が必要な場合は、「はい」をクリックする。
http://www.ecoris.co.jp/contents/demtool.html
1.DEMデータの変換
株式会社エコリスのＨＰから、「標高DEMデータ変換ツール」をダウンロードする

## Slide 4
基盤地図情報からダウンロードしたDEMが入っているフォルダを選択し、海域の標高値を選択する。
変換作業を開始し、完了のメッセージを待つ。
変換元のフォルダー内に、geotifが出力されているかを確認する。

## Slide 5: QGISでラスタを読み込む
をクリックして、ラスタを読み込む

## Slide 6: QGISでラスタを結合する
ラスタ
＞その他
＞結合
入力ファイルと出力ファイルを選択し「OK」をクリックする。

## Slide 7: 結合したラスタを直角座標系に変換して保存する
レイヤウインドウから、結合したラスタの上で右クリックし名前をつけて保存をクリックする。
出力先、ファイル名、座標系を選択し、「OK
」をクリックする。

## Slide 8: ラスタの切りぬき
ラスタ
＞抽出
＞クリッパー
入力ラスタと出力ラスタを指定する。
クリッピングモードの「範囲」にチェックをし、地図から切りぬきたい範囲をドラックして、「OK」をクリックする。
※ まずは、データがない値にチェックをいれない場合を確認する。

## Slide 9
陸域に所々ある色が濃い部分はため池
ラスタの切りぬきができた

## Slide 10
データがない値に、チェックをいれない、0、-9999の場合を確認する。

## Slide 11
データなしの値のチェックをはずして、色分けを変更し、出力ラスタを確認する
データなし値の表示方法

## Slide 12
データがない値については、0、-9999、チェックを入れない という3パターンがある。
解析の目的によって、データのない値の扱いが変わる。
0
チェックなし
-9999
海水面と陸域の水面がNodataの扱いになる。
Nodataが0ｍと同じ扱いになる。
海水面と陸域の水面が0mになり、Nodataにならない。
※ ピンクは本来表示されない値の範囲

## Slide 13: 2.DEMデータの視覚的分析 傾斜区分図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞傾斜
※値に０を入れてクリップしたラスタを使う

## Slide 14
傾斜区分図が表示された

## Slide 15: 斜面方位図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞傾斜方位

## Slide 16
斜面方位図が表示された

## Slide 17: 陰影図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞陰影図

## Slide 18
陰影図の元にしたラスタを重ねて、透過率を設定することで標高の表現ができる
陰影図が表示された

## Slide 19: 鳥瞰図の作成
プラグイン
＞プラグインの管理とインストール
Qgis2threejsをインストールする。

## Slide 20
Web(W)
＞OpenLayers plugin
＞OpenStreetMap
＞OpenStreetMap
OpenLayers pluginから、OpenStreetMapを読み込んでおく
※インストールしていない場合は、「プラグインの管理とインストール」からインストールする。

## Slide 21
DEM layer にDEMを選択し、Display typeのMap canvas image にチェックをいれ、「Run」をクリックする

## Slide 22
ブラウザが立ち上がり、鳥瞰図が表示される

## Slide 23
国土地理院の国土情報画像を読み込むこともできる。（タイルレイヤプラグインを利用）

## Slide 24
GRASSでDEMを読み込み表示を3Dにすると立体表現がされる

## Slide 25: 3.基本的な統計量の確認
最低標高、最高標高、平均標高、標高の標準偏差 が確認できる。
ラスタ
＞その他
＞情報

## Slide 26
プロパティからも確認できる

## Slide 27: 4.ベクタの処理とラスタの集計の組み合わせ分析
国土数値情報から香川県のデータをダウンロードし、50mのバッファを作成する
道路と周辺の標高値を計算する

## Slide 28
ラスタ
＞地域統計（Ｚ）
＞地域統計（Ｚ）
地域統計を計算する各ライン周辺の最大標高、最小標高、平均標高などを計算する。

## Slide 29
属性テーブルを開き、最大標高、最小標高、平均標高など計算結果を確認する。

## Slide 30
属性テーブルから選択し、地図で位置を確認する。

## Slide 31: フィルタリング（ふるい）
入力ファイルと出力ファイルを指定し、ピクセルの連結値を選択して、「OK」をクリックする。
ラスタ
＞解析
＞ふるい

## Slide 32
プロパティから、値が変わっていることを確認する

## Slide 33
ふるいなし
ふるいあり
数値の表示が変化している
※プロパティの一般情報から、セル数の変化がないことを確認しておく

## Slide 34: ラスタ演算
ラスタ
＞ラスタ計算機
※ DEMと傾斜区分図を読み込んでおく。
計算結果を出力するための新規ラスタを作成する

## Slide 35
DEMから標高150ｍ以上の地域を抽出する

## Slide 36
DEMから標高150m以上で傾斜が10度以下の地域を抽出する

## Slide 37: 流域解析
GRASSのプラグンインを利用して、ラスタ解析を行う。

## Slide 38
GRASSで新規マップセットを作成する
※QGISがオンザフライになっているか確認する

## Slide 39
マップセットにDEMを読み込む
QGISにGRASSのレイヤが追加される。
※ QGISにDEMを読み込んでおく

## Slide 40
モジュールリストタブに切り替え、ラスタの範囲を設定する（フィルターから検索）

## Slide 41
モジュールツリータブに切り替え、流域解析を選択する
流域
河川
流れの方向
流れとするセルの数
累積流量
入力ラスタにDEMを指定し、流域の最小サイズを入力する。出力するファイル名をそれぞれの項目ごとに入力し実行する
※数が少なければ、細かくなる

## Slide 42
流域
河川
流れの方向
累積流量

## Slide 43: 流域と河川のラスタをベクトルに変換する
ラインに出力できるように河川のラスタを単純化する。

## Slide 44
ラスタをベクトル（ライン）に変換する

## Slide 46
ラスタをベクトル（ポリゴン）に変換する。

## Slide 48
流域が抽出できた

## Slide 49
GRASSで出力したベクトルを、外部に出力する。

## Slide 50: 河川ごとに流域をグルーピング
河川から半径5mのバッファを引く。
河川の属性で流域を分類できないため、分類できる属性値をつくる。

## Slide 51
バッファが、マルチパートになっているため（属性テーブルを確認）、シングルパートへ変換する（河川ごとに分割される）。
マルチパートの属性テーブル
シングルパートの属性テーブル

## Slide 52
河川ごとに分割されていることを選択機能で確認する。

## Slide 53
フィールドを追加し、河川ごとに固有のIDを振り分ける
変種モードから、フィールド計算機を起動し、新規にフィールドを作成する。
出力フィールド名を追加し、タイプをintegerにする。
関数→レコード→idで、IDを振り分ける。

## Slide 54
ＩＤが振り分けられたことを確認し、余分なフィールドを削除しておく
編集を保存し、編集モードを終わらせておく。

## Slide 55
河川ラインに、bufferに追加した固有値を空間結合する。

## Slide 56
流域ポリゴンに、bufferに追加した固有値を空間結合する。

## Slide 57
河川ごとに流域が表示できた
Notes: 右の図のように拡大すると、データの無いエリアが目立ってしまうため、流域解析のセル値などを工夫する必要あり。

## Slide 58: コストパス解析（GRASSを使用する）
※ GRASSを立ち上げて、QGISで作成したマップセットを読み込んでおく
ラスター
＞地形解析
＞斜面と方位
斜面方位図と傾斜区分図をマップセット内に作成する
入力ラスターにDEMを選択し、タブを切り替えて出力ファイルを入力し「実行」をクリックする

## Slide 59: 傾斜をもとに移動コストを算出する
ラスター
＞地形解析
＞移動コスト積算
DEM
傾斜
出力ラスタ
入力ラスタにDEMを選択し、フリクションコストを含むラスタに傾斜ラスタを選択する。出力ラスタ名を入力する。

## Slide 60
タブを切り替えスタートと停止の座標を入力する。
をクリックし、地図から任意の場所をクリック

## Slide 61
移動コストをもとに、任意の2点間の最短経路を検索する。
ラスター
＞地形解析
＞最小コストルートあるいはフロー
入力ファイルに移動コストのラスタを選択し、出力ファイルを指定する。
スタートタブに切り替え、 ボタンを使って、地図から任意の地点を選択し、「実行」をクリックする。

## Slide 62
任意の2点間で傾斜に基づく最短経路が検索できた。